ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту

«РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИЛАЛАМИ»

Заказчик: АО «Узнацбанк»

Ташкент - 2021г.

| Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Заказчик | АО «Узнацбанк» |
| Основание на проектирование | Проведение экспертизы между филиалами АО «НБ ВЭД РУз» |
| Адрес объекта: | Разработка рабочего проекта, составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы между филиалами АО «НБ ВЭД РУз» по следующим адресам: От Головного офиса НБУ до ТГУ НБУ. От ТГУ НБУ до Учтепинского филиала НБУ. От Учтепинского филиала НБУ до Саёхатского филиала НБУ. От Саёхатского филиала НБУ до Сергелинского филиала НБУ. От Сергилинского филиала НБУ до Яккасарайского филиала НБУ. От Яккасарайского филиала НБУ до Академ филиал НБУ. От Академ филиала НБУ до МБРЦ НБУ. От МБРЦ НБУ до Гоперу. От Гоперу до Яшнабадского филиала НБУ. От Яшнабадского филиала до Банковско финансовая академия. От Банковско финансовая академия до Мирзо Улугбекского филиала НБУ. От Мирзо Улугбекского филиала НБУ до Янгиабадского филиала НБУ. От Янгиабадского филиала НБУ до Бектимирского филиала НБУ. От Бектимирского филиала НБУ до Мирабадского филиал НБУ. От Мирабадского филиала НБУ до Янгиабадского филиала НБУ. От Янгиабадского филиала НБУ до Академ филиала НБУ. От Головного офиса НБУ до Юнусабадского филиала НБУ. От Юнусабадского филиала НБУ до Алмазарский филиала НБУ. От Алмазарский филиала НБУ до Учтепинского филиала НБУ. |
| Этапы разработки проектно-сметной документации | Должны быть указаны этапы разработки проектной документации: I этап I этап – разработка основных технических решений (ОТР)для строительства ВОЛС II этап – разработка, согласование и экспертиза ПД в соответствии с требованиями НТД. |
| Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг | Связь между филиалами АО НБ ВЭД РУз должна осуществляться по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС),16 волокон связав центр и филиалы в единое кольцо. При проектировании необходимо предусмотреть устройство дополнительных кабельных вводов в каждом здании для выхода на альтернативную трассу прокладки кабеля. Проект на прокладку волоконно-оптических кабелей должен выполняться согласно техническим условиям АК «Узбектелеком», нормативных требований Министерства Связи и настоящего Технического задания. Проект должен содержать пояснительную записку и чертежи на прокладку кабелей по линейным сооружениям АО НБ ВЭД РУз и внутри помещений до волоконно-распределительных модулей. При проектировании дать обоснование предлагаемым вариантам трасс прокладки В случае отсутствия телефонной канализации или кабельного ввода, выполнить проектирование телефонной канализации и кабельного ввода с получением геоподосновы. Проект на прокладку волоконно-оптических кабелей должен иметь все согласования, необходимые для производства работ в соответствии с действующим строительным нормам и правила (СНиП) и нормативными актами. Исполнитель работ обязан поставить на учет у владельцев подземных коммуникаций кабель по всей длине, с отметкой данного факта в исполнительной документации. |
| Технические требования ВОЛС | ВОЛС должны быть построены без применения промежуточного приемопередающего, ретрансляционного или другого активного оборудования по всей длине кабеля. В помещениях предусмотреть установку стоечных 19-ти дюймовых ВРМ типа КРС-16 с разъемами типа LC. Применяемый волоконно-оптический кабель и изделия должны иметь сертификат. Необходимо использовать однотипный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, работающим на длине волны 1,55 мкм и средним затуханием, не превышающим 0,25 дБ/км. Общее затухание на каждой линии связи не должно превышать 12 дБ. Предоставить исполнительную документацию по прокладке кабеля. Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии проектирования и строительства, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего задания. |
| Требование к кабелю | 1. Наружный диаметр – 8,2 мм 2.Динамическое растягивающее усилие - 2,7 кН 3. Минимальный радиус изгиба - 20 диаметров кабеля при температуре -10 °C 4. Раздавливающее усилие - 0.4 кН/см 5. Максимальная строительная длина – 6 км 6. Максимальная ударная нагрузка - 10 Дж |
| Стандарт оптического волокна | Для создания ВОЛС должен использоваться выделенный оптический кабель (темная оптика) соответствующий стандарту ITU-T G.652 со следующими характеристиками: |
| Общее количество оптического волокна в кабеле | 16-ти волоконных оптических кабелей. |
| Требование к ВОЛС | Применяемый волоконно-оптический кабель и изделия должны иметь сертификаты соответствия |
| Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| Сроки выполнения работ | Разработка комплекта проектно-сметной документации и ее экспертиза - не более 30 календарных дней с даты подписания заказа на выполнение работ. |
| Основные требования к предпроектным работам | До начала проектных работ разработать календарный план выполнения работ с учетом режима работы Заказчика. Произвести проектно-изыскательские работы (ПИР), сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком. Выполнить техническое обследование трасс ВОЛС и кабельной инфраструктуры для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, определения объема работ, включая: –определение состояния существующих кабельных канализаций; –выполнение обмерных работ; –определение объема работ, услуг и материалов требуемых для выполнения работ согласно техническим условиям; –определение перечня разрешительных и иных документов, требуемое для выполнения работ по строительству участка ВОЛС; Составить заключение по итогам обследования ВОЛС с выводами и рекомендациями. Составить дефектную ведомость со степенью детализации, позволяющей составить ведомость объёмов работ, услуг и материалов. |
| Требования к проектно- сметной документации | Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих норм и правил, законодательству Республики Узбекистан и быть в достаточном объеме для выполнения строительства и прокладки ВОК с последующей эксплуатацией объекта. Проект на строительство и прокладку подвергается в установленном порядке Государственной экспертизе на предмет оценки прочности, долговечности соблюдения официально утвержденных правил пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. Сметная документация должна быть выполнена в уровне текущих цен, с учетом рисков инфляции и получением сводных положительного экспертного заключения от уполномоченных органов. Получение экспертного заключения должно быть обязанностью Исполнителя. Расходы на экспертное заключение оплачиваются Заказчиком согласно фактически понесенным затратам только в случае положительного экспертного заключения, по предоставленным счет фактурам Исполнителя. |
| Основные требования к разработке проектно-сметной документации: | На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектно-сметной документации в объёме, необходимой для проведения работ по строительству ВОЛС В проектно-сметной документации предусмотреть: –получение всех необходимых разрешений и согласований; –получение допусков в помещения ввода кабелей, телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен ВОК; –прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля (ВОК), включая монтаж муфт и измерения; –произвести инженерно - геологические изыскания и топографические изыскания для привязки проекта к текущей геологической ситуации в зоне трассы кабеля (при необходимости); –получение согласия собственников объектов; Проектные решения согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными и ресурсо-снабжающими организациями. В проектной документации отразить требования пожарной безопасности и охраны труда. |
| Требования по правилам сдачи и приёмки | Сдача-приёмка оказанных Услуг осуществляются по мере оказания Услуг после их фактического предоставления, в сроках, оговоренных ТЗ на основании счёт-фактуры и соответствующего Акта оказания Услуг, который составляется Исполнителем в двух оригинальных экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика), подписывается и скрепляется печатями Сторон. Выявленные при приёмке Услуг несоответствия (недоделки, дефекты) указываются в Уведомлении о несоответствии. Исполнитель обязан за свой счёт устранить любые такие несоблюдения в срок устранения нарушения, составляющего 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения от Заказчика Уведомления о несоответствии |
| Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект | Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам, без его согласия, запрещается. |
| Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами и нормами разработки проектно-сметной документации для строительства, и иными действующими техническими документами, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику |
| Состав проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в стадии «РД». В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1.Пояснительная записка (ПОЗ) 2.Технологические решения (ТХ) 3.Охрана окружающей среды (ООС) 4.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 5.Ведомость объёмов работ, разрешительных документов, услуг и материалов. 6.Сметная документация. 7.Положительное экспертное заключение государственной экспертизы ПСД. |
| Основная нормативная документация по разработке проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями ШНК, КМК, СанПиН и законодательством Республики Узбекистан. При выполнении работ Исполнитель должен использовать материалы, соответствующие ГОСТам Республики Узбекистан и предварительно согласовать их с Заказчиком |
| Особые условия к разработке проектно-сметной документации | 1. Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, лицензии, установленные законодательством Республика Узбекистан для выполнения данных работ. 2. В случае необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Подрядчик руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика. 3. Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Республика Узбекистан. 4. Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. |
| Количество экземпляров проектно-сметной документации | Заказчику передается проектная (согласованная в установленном порядке) и сметная документация (включая государственной экспертизы) в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD диск) в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf; AutoCAD Сметная документация: Еxcel |
| Требования по охране окружающей природной среды | После завершение работ произвести очистку территории и вывоз мусора, восстановление дорожных покрытий и газонов. |
| Требования к персоналу исполнителя | Работы должны выполняться подрядчиком, имеющим лицензию и опыт выполнения работ по разработке рабочей документации согласно данного ТЗ, что должно быть подтверждено наличием исполненных договоров. Наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе. -опыт и стаж работы претендента не менее 7 лет: -наличие руководящих работников со стажем работы 7 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием. |
| Исходные данные, предоставляемые заказчиком | Организация доступа во все задействованные филиалы АО «Узнацбанк» Письменные запросы о выдачи разрешения на ПИР и СМР от уполномоченных органов. |
| Условия оплаты | Оплата за работы производиться после заключения Договора с 30 % авансированием, от суммы Заказа. Окончательная оплата работ 70% по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, акта сдачи в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. |